## Slide 1: ИЗУЧЕНИЕ ФОНОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕТЕКТОРА РЕАКТОРНЫХ АНТИНЕЙТРИНО IDREAM В УСЛОВИЯХ 3-ГО ЭНЕРГОБЛОКА КАЛИНИНСКОЙ АЭС
Подготовил
Студент группы М20-115
Растимешин А.А.
Руководитель НИРС:
к.ф.- м.н. Е.А. Литвинович
Москва 2021
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»
ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
1/10

## Slide 2
Лабораторией физики нейтрино НИЦ КИ разрабатывается детектор реакторных антинейтрино iDREAM. В настоящее время детектор отправлен и ведёт набор данных на Калининской АЭС.
На АЭС детектор получил дополнительную защиту от космического излучения, а также защиту от гамма- и нейтронного излучений. Для оценки вклада этой защиты в подавление фона необходимо провести анализ энергетического спектра IDREAM и измерить скорость счета с различных энергетических порогов
Анализ фоновых событий можно применить также и для получения данных о состоянии мишени детектора. Последние исследования указывают на то, что гадолиний, находящийся в мишени, распределен по ней неравномерно или же добавлен в недостаточной концентрации.
Для проверки этого предположения необходимо измерить время жизни1 нейтронов, рождающихся в мишени после прохождения через неё космических мюонов, в гадолиниевом сцинтилляторе
Постановка задачи
1Здесь и далее под временем жизни нейтрона подразумевается время до захвата нейтрона ядром
2/10

## Slide 3: Применение антинейтринного излучения от ядерного реактора.
При регистрации антинейтрино используется метод задержанных совпадений: сначала регистрируется позитрон, после чего регистрируется нейтрон. По энергии позитрона восстанавливается энергия антинейтрино, регистрация нейтрона служит подтверждением того, что произошёл обратный бета-распад.
Реакция обратного бета-распада
Какие задачи можно решать с помощью антинейтринного излучения?
Выявление несанкционированных режимов работы реактора, в т.ч. наработку оружейного плутония
Дистанционный контроль энерговыработки реакторов
Мониторинг отработавшего ядерного топлива
3/10

## Slide 4: Устройство детектора iDREAM
Мишень – линейный алкилбензол + PPO +
+ bis-MSB + гадолиний
4/10

## Slide 5: Проведение измерений
Источник гамма-квантов:
60Co (Eγ = 1173 и 1332 кэВ)
5/10
Энергетический спектр 60Co

## Slide 6: Исследование скорости счета детектора
Энергетический спектр фона
6/10

## Slide 7: Исследование скорости счета детектора
Скорость счета ~0.5 кГц на пороге 2 МэВа.
Подавление мюонного потока в 3 раза
В области энергий до 10 МэВ:
Прирост интенсивность фона в области до 3.4 МэВ
Подавление фона в области от 3.6 МэВ ~ в 3 раза
7/10

## Slide 8: Измерение времени жизни космогенных нейтронов
Time
150 μs
μ
Time
μ
300 μs
150 μs
Распределение времени задержки регистрации событий в послемюонном окне (синий) и распределение времени задержки случайных событий в окне с отступом в 300 мкс (красный)
Отбор нейтронных (верх) и случайных событий (низ)
8/10

## Slide 9: Измерение времени жизни космогенных нейтронов
Τlife = (57.8 ± 1.5) мкс
Результат фитирования распределения времени задержки регистрации событий в послемюонном окне
(почти в два раза больше ожидаемых 30 мкс)
9/10

## Slide 10: Заключение
10/10
Получена зависимость скорости счета детектора от пороговой энергии регистрируемых событий. Показано, что конструкция атомного энергоблока подавляет мюонный фон в 3 раза, защита детектора в области энергий событий от 3.6 МэВ до 10 МэВ подавляет фон в среднем в 3 раза.
Вместе с тем наблюдается повышение фона на энергиях меньше 3.4 МэВ, что может свидетельствовать о повышенном фоне на КАЭС по сравнению с лабораторией НИЦ КИ.
С помощью фонового мюонного излучения проведена проверка состояния гадолиниевой добавки в мишени. Измерено время жизни космогенных нейтронов в сцинтилляторе IDREAM, которое составило: Τlife = (57.8 ± 1.5) мкс.
Данный результат может говорить о том, что концентрация гадолиниевого сцинтиллятора меньше предполагаемой (1 г/л) либо гадолиний неравномерно распределен по мишени.
В дальнейшем будет проведена проверка состояния гадолиния с помощью источника нейтронов 252Cf