## Slide 1
Детекторы для изучения околовертикальных мюонов космических лучей с использованием поглотителя
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ“
Научно-образовательный центр НЕВОД
г. Москва, МИФИ
2024 г.
Докладчик: Трошин И.Ю., аспирант
E-mail: IYTroshin@mephi.ru

## Slide 2: Широкий атмосферный ливень
Зависимость плотности частиц в ШАЛ от энергии на расстоянии 100 м от оси ШАЛ от первичного протона с энергией 1-10 ТэВ

## Slide 3: Способы поглощения лёгкой компоненты ШАЛ
Металлы
(свинец, сталь)
11.4, 7.9 г/см³
Бетон (бункер)
2.5 г/см3
Поверхность Земли
(под горой, грунтом)
5.5 г/см3

## Slide 4: GRAPES-3
Пропорциональные трубки
Площадь одного модуля 36 м2
Общая площадь 560 м2
Пороговая энергия 1 ГэВ
Поглотитель: бетонные блоки
Высота над ур. моря: 2200 м

## Slide 5: Akeno Muon Observation
Пропорциональные трубки
Площадь одного модуля 25 м2
Общая площадь 75 м2
Пороговая энергия 1 ГэВ
Поглотитель: бетонные блоки
Высота над ур. моря: 900 м

## Slide 6: Norikura
Пропорциональные трубки
Общая площадь 64 м2
Пороговая энергия 42 МэВ
Поглотитель: Свинец 5 мм
Высота над ур. моря: 2770 м

## Slide 7: LHAASO-KM2A
Черенковский счётчик
Общая одного 36 м2
Общая площадь 1.3 км2
Пороговая энергия 1 ГэВ
Поглотитель: грунт 2.5 м
Высота над ур. моря: 4410 м

## Slide 8: KASCADE-Grande
Сцинтилляционный счётчик
Общая одного 3.2 м2
Общая площадь 0.08 км2
Пороговая энергия 230 МэВ
Поглотитель: Свинец 10 см, Железо 4 см
Высота над ур. моря: 110 м

## Slide 9: KASCADE-Grande
Стримерные трубки
Общая площадь 150 м2
Пороговая энергия 0.4 ГэВ
Поглотитель: Свинец 10 см, Железо 12 см
Высота над ур. моря: 110 м

## Slide 10: KASCADE-Grande
Стримерные трубки
Общая площадь 122 м2
Пороговая энергия 2.4 ГэВ
Поглотитель: свинец , железо, бетон
Высота над ур. моря: 110 м

## Slide 11: Ковёр 2
Сцинтилляционный счётчик
Общая площадь 175 м2
Пороговая энергия 1 ГэВ
Поглотитель: грунт
Высота над ур. моря: 1700 м

## Slide 12: Global Muon Detector Network (GMDN)
Nagoya, Japan (NGY), Hobart, Australia (HBT), Kuwait City, Kuwait (KWT) and Sao Martinho da Serra, Brazil (SMS)

## Slide 13: Global Muon Detector Network
Сцинтилляционный счётчик
Общая: NGY 36 м2, HBT 16 м2, SMS 36 м2
Пороговая энергия 64 МэВ
Поглотитель: Свинец 5 см

## Slide 14: Kuwait
Пропорциональные трубки
Общая площадь 15 м2
Пороговая энергия 64 МэВ
Поглотитель: Свинец 5 см

## Slide 15: Syowa
Пропорциональные трубки
Общая площадь 2 м2
Пороговая энергия ~120 МэВ
Поглотитель: Свинец от 9 до 15 см
Высота над ур. моря: 27.4 м

## Slide 16: Pierre Auger Observatory AMIGA
Сцинтилляционный счётчик
Общая одного 10 м2 и 20 м2
Пороговая энергия ~0.5 ГэВ
Поглотитель: грунт 2.25 м
Высота над ур. моря: 1400 м

## Slide 17
Эксперимент | Тип детектора | Sone/Stotal м2 | Местоположение, и высота над ур. моря | Пороговая энергия, | Материал поглотителя
GRAPES-3 | Пропорциональные трубки | 36/560 | Индия 11.4⁰N, 76.7⁰E 2200 м | 1 ГэВ | Бетонные блоки 2 м
Norikura | Пропорциональные трубки | 64 | Япония 2770 м | > 42 MeV | Свинец 5 мм
Akeno Muon Observation | Пропорциональные трубки | 25/75 | Япония 900 м | 1 ГэВ | Бетонные блоки 2 м
KASCADE-Grande Array | Сцинцилятор | 3.2 | Германия 49,1°N, 8,4°E 110 м | 230 МэВ | Свинец 10 см Железо 4 см
KASCADE Muon Traking Detector | Стримерные трубки | 129 | Германия 49,1°N, 8,4°E 110 м | 0.4 ГэВ | Свинец 10 см Железо 12 см
KASCADE-Grande Calorimeter | Стримерные трубки | 122 | Германия 49,1°N, 8,4°E 110 м | 2.4 ГэВ | Свинец , Железо, Бетон
Global Muon Detector Network (NGY, HBT и SMS) | Сцинцилятор | 36, 16, 36 | Япония, Нагоя Австралии, Хобарт Сан-Мартинью-да-Серра, Бразилии | 64 МэВ | Свинец 5 см
Kuwait | Пропорциональные трубки | 15 | Эль-Кувейт | 64 МэВ | Свинец 5 см
Ковёр 2 | Сцинцилятор | 175 | Байкал | 1 ГэВ | Гора/грунт
LHAASO-KM2A | Черенковский | 36/1300 | Сычуань, Китай 4410 м | 1 ГэВ | Грунт 2.5 м
Syowa | Пропорциональные трубки | 2 | Антарктида 69.01°S, 39.59°E 27.4 м | ~120 МэВ | Свинец от 9 см до 15 см
AMIGA Pierre Auger Observatory | Сцинцилятор | 10, 20 | Маларгуэ, Аргентина 35°12′24″S 69°18′57″W 1400 m | ~0.5 ГэВ | Грунт 2.25 м

## Slide 18
Спасибо за внимание
Докладчик : Трошин Иван Юрьевич
Почта: IYTroshin@mephi.ru

## Slide 19: KASCADE-Grande KAarlsruhe Shower Core and Array DEtector – Grande

## Slide 20: KASCADE-Grande

## Slide 22: Распределения ШАЛ от p и 

## Slide 23: Энергии частиц в ШАЛ
Зависимость плотность частиц в ШАЛ от энергии частиц на расстоянии 100 м от оси ШАЛ от первичного протона с энергией 10-100 ПэВ
Зависимость плотность частиц в ШАЛ от энергии частиц на расстоянии 100 м от оси ШАЛ от первичного протона с энергией 1-10 ТэВ

## Slide 24: Широкий атмосферный ливень
Компоненты ШАЛ:
Мюонная
Электрон-фотонная
Адрона

## Slide 25: Extensive air showers
Atmosphere
Earth
Detector
Primary particle
Primary particle
μ
μ
μ
μ