## Slide 1: Фон космогенного происхождения в эксперименте DEAP-3600
Студент: Панфилов Павел Андреевич Б22-102
Научный руководитель: старший преподаватель Мачулин И.Н.
Научный ассистент: к.ф.-м.н. Долганов Г.Д.

## Slide 2: Цель работы
Разобраться с устройством детектора DEAP-3600.
Ознакомление с программным пакетом моделирования взаимодействия излучения с веществом методом Монте-Карло FLUKA.
Построить спектры распада изотопов, образовавшихся в детекторе DEAP-3600 за счёт взаимодействия жидкого аргона и космических мюонов.
Оценка уровня фона от изотопов космогенного происхождения.

## Slide 3: Скрытая масса.
Одно из наблюдений, свидетельствующих в пользу скрытой массы - кривые вращения галактик.
Считается, что скрытая масса может взаимодействовать только посредством гравитационного и слабого взаимодействий.
Рис 1. Кривая скорости вращения галактики.

## Slide 4: Эксперимент DEAP-3600.
Эксперимент DEAP-3600 (Dark matter Experiment using Argon Pulse-shape discrimination) направлен на поиск слабо взаимодействующих массивных частиц (WIMPs). Может использоваться для регистрации солнечных нейтрино.
Рис 2. Основные компоненты детектора DEAP-3600 [1].
Реакция нейтрино и 40Ar:
νe + 40Ar = e- + 40K
Рис 3. Детектор внутри бочки[1].
[1] Ellingwood E. Searching for neutrino absorption in 40Ar using the DEAP-3600 dark matter detector. — 2024 CAP Congress, Western University. URL: https://indico.cern.ch/event/1316311/contributions/5861261/attachments/2864675/5013644/CAP2024_ellingwood.pdf.

## Slide 5: Взаимодействие мюонов и аргона в детекторе.
При взаимодействии мюонов с аргоном могут образовываться космогенные изотопы, распад которых также вносит вклад в уровень фона.
Одной из особенностей данного фона является распад космогенных изотопов с большими энергиями.
Некоторые схемы распада:
__
167N → 168O + e- + νe
96C → 95B + e+ + νe
96C + e-→ 95 B + νe
Рис 4. Качественная схема взаимодействия протона космических лучей
с ядрами в земной атмосфере.

## Slide 6: Распределение мюонов по энергиям.
Средний поток мюонов на глубине 2 км под землей[2]:
Iµ = (3.3 * 10-10 ) µ/(s*cm2)
Средняя энергия мюонов:
<E> = 350GeV
Энергия, GeV
dN/dE
[2] Amaudruz, P.-A., et al. (2017). Design and construction of the DEAP- 3600 dark matter detector. Astroparticle Physics, 85, 1–23.

## Slide 7: Таблица изотопов с энергией распада более 9 MeV, образующихся в аргоне на протяжении эквивалента 97 лет наблюдений в модели на Fluka.

## Slide 8
Дифференциальный спектр энерговыделения изотопов (за 1 год).
Энергия, GeV
dN/dE

## Slide 9
Интегральный суммарный спектр энерговыделения изотопов (за 1 год).
Энергия, GeV
N

## Slide 10: Обработка результатов
Всего изотопов, с энергией выше 9 MeV, образованных в детекторе за счет космических мюонов:
N1 = 0.4 изотопа в год
Распадов с энерговыделением выше 9 MeV:
N2 = 0.01 распад в год

## Slide 11: План на будущее.
Модель на Fluka имела упрощенную геометрию детектора, поэтому уточнение модели является шагом в сторону улучшения точности результатов.
На основе уточненной модели будет рассчитан фон космогенного происхождения от образующихся изотопов во всем энергетическом диапазоне детектора DEAP-3600.
Учет временного окна мюонного вето.

## Slide 12: Спасибо за внимание.

## Slide 13: Приложения:
Рис 5. Модель детектора.
[1] Ellingwood E. Searching for neutrino absorption in 40Ar using the DEAP-3600 dark matter detector. — 2024 CAP Congress, Western University. URL: https://indico.cern.ch/event/1316311/contributions/5861261/attachments/2864675/5013644/CAP2024_ellingwood.pdf.
Рис 6. Энергетический спектр от собственной радиоактивности материалов, космогенных мюонов и солнечных нейтрино в DEAP-3600[1].