## Slide 1: Текущие активности BBC R&D
С. Доронин, Ф. Дубинин, А. Дуров, А. Захаров, К. Тертышная, Д. Шафикова
01.04.2025

## Slide 2: Текущие работы
Схема питания и съёма сигнала для SiPM на общей плате для 8-тайлового прототипа
Зависимость амплитуды и дисперсии сигнала тайлов от длины волокна и числа витков
Потери света в прозрачном оптоволокне
Потери света на стыке
Восьмитайловый телескоп
Исследование однородности каналов FERS-5200

## Slide 3: Схема канала FERS-5200
Генератор:
10 нс прямоугольный
1 В
Аттенюатор:
последовательное уменьшение с шагом 1 дБ

## Slide 4: Калибровочные кривые по трем точкам
Chart: HG
| 40 | 80 | 120
Канал 0 | 1538.763 | 3657.813 | 6357.017
Канал 4 | 1514.752 | 3623.109 | 6502.775
Канал 8 | 1508.428 | 3612.434 | 6304.678
Chart: LG
| 40 | 80 | 120
Канал 0 | 195.608 | 276.598 | 373.326
Канал 4 | 187.527 | 259.965 | 363.053
Канал 8 | 188.273 | 261.228 | 352.711
Коэффициент k отвечает за преобразование входного напряжения в цифровой код.
Коэффициент b показывает точку пересечения прямой с осью y и определяет значение пьедестала в канале.

## Slide 5
LG
HG
Параметры линейной аппроксимации
Характеристики каналов при KHG = KLG = 1, p = 100
Режим усиления | High Gain (HG) | Low Gain (LG)
СКО коэффициента k | 2,6 | 0,2
Коэффициент b (пьедестал) | -902,6 | 96,8
СКО коэффициента b | 217,6 | 9,8

## Slide 6: Калибровочные кривые для первого канала
Chart: Spec HG (gain 1)
| 19 | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 | 34 | 39 | 40 | 48 | 52 | 60 | 68 | 80 | 84 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 210 | 220
Spec HG (gain 1) | 591.3 | 636.2 | 722.9 | 829.2 | 956.5 | 1103.4 | 1280.7 | 1496.5 | 1746.3 | 2045.1 | 2389.8 | 2809.3 | 3333 | 3946.6 | 4682.7 | 5535.9 | 6359.551 | 6784.4 | 6897.9 | 7030.4 | 7252.8 | 7453.6 | 7637.1 | 7833.9 | 7972.4
Chart: Spec LG (gain 63)
| 19 | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 | 34 | 39 | 40 | 48 | 52 | 60 | 68 | 80 | 84 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140
Spec LG (gain 63) | 1346.1 | 1019.7 | 1138.7 | 1247 | 1400 | 1576.7 | 1770.6 | 2004.1 | 2266.2 | 2569.5 | 2897.3 | 3290.2 | 3755.2 | 4272.9 | 4819.7 | 5411.1 | 6074.8 | 6798.5 | 7249.9 | 7510.2

## Slide 7: Спасибо за внимание

## Slide 8: Backup slides

## Slide 9: Схема канала Citiroc1a