## Slide 1
2025 г.
Выполнил:
Иванов В. Ю.
Научный руководитель:
д.ф.-м.н., проф. Салахутдинов Г.Х.
Сравнительный анализ различных методов характеризации радиоактивных отходов

## Slide 2: Актуальность проблемы
РАО — неизбежный продукт ядерной энергетики, медицины, науки и промышленности
Исторический контекст: в период ядерной гонки вопросы безопасного хранения РАО игнорировались
Современные вызовы: накопление объемов РАО, долгосрочные экологические и радиационные риски
Необходимость точной, достоверной и стандартизированной характеризации для обеспечения безопасности на десятки и сотни лет

## Slide 3: Цель и задачи исследования
Цель: анализ современных методов характеризации РАО для обеспечения безопасности обращения с ними
Задачи:
  Изучение методов неразрушающего контроля
  Анализ методов разрушающего контроля
  Исследование теоретических подходов (метод радионуклидного вектора)
  Сравнительный анализ эффективности различных методов

## Slide 4: Основные определения
Характеризация РАО — определение физико-химических, радиационных и теплофизических свойств
Паспортизация РАО — систематизированный процесс документального оформления и учета данных
Кондиционирование — комплекс технологических операций по приведению отходов в стабильную форму
Матрица отходов — специально подобранный стабильный материал для фиксации радионуклидов

## Slide 5: Методы характеризации РАО
Методы характеризации РАО
Неразрушающий контроль
Гамма-спектрометрия
Калориметрический метод
Теоретические методы
Метод радионуклидного вектора
Разрушающий контроль
Нейтронные методы
Рентгеновская флуоресцентная спектрометрия

## Slide 6: Гамма-спектрометрия
Принципы
Физическая основа: регистрация дискретных энергий гамма-квантов при переходе ядер из возбужденных состояний
Уникальный спектр каждого радионуклида в виде характерных гамма-линий
Основные механизмы взаимодействия: фотоэффект, комптоновское рассеяние, образование электрон-позитронных пар
Типы детекторов:
  Полупроводниковые (HPGe) — высокое относительное разрешение (0.1–0.2%)
  Сцинтилляционные (NaI(Tl)) — высокая эффективность, но низкое относительное разрешение (6–7%)

## Slide 7: Гамма-спектрометрия
Обработка данных
Традиционный подход: поиск пиков в спектре и сопоставление с известными данными
Современный подход: метод подгонки спектра по рабочему списку нуклидов
  Построение модельного спектра как линейной комбинации откликов
  Оптимизация по критерию наименьших квадратов
Преимущества современного подхода:
  Устойчивость к шуму
  Корректный учет перекрытия пиков
  Возможность включения физических ограничений

## Slide 8: Нейтронные методы контроля
Назначение: определение содержания трансурановых элементов и делящихся материалов
Пассивные методы:
  Регистрация нейтронов спонтанного деления
  Высокая чувствительность к ²⁴⁰Pu, ²⁴²Cm (10⁶–10⁷ нейтронов/(с·грамм))
Активные методы:
  Внешнее нейтронное облучение (D-T генераторы, ²⁵²Cf)
  Возбуждение ядер ²³⁵U, ²³⁹Pu для деления
  Высокие сечения взаимодействия: σ(²³⁵U) = 585 барн, σ(²³⁹Pu) = 748 барн

## Slide 9: Калориметрический и РФА методы
Калориметрия:
Измерение тепловыделения от радиоактивного распада
Независимость от формы, плотности и химического состава отходов
Типы калориметров: аналитические и передвижные
Ограничение: невозможность определения радионуклидного состава
Рентгеновская флуоресцентная спектрометрия (РФА):
Принцип: регистрация характеристического рентгеновского излучения
Глубина зондирования: от микрометров до миллиметров
Эффективность для однородных и мелкодисперсных материалов

## Slide 10: Разрушающий контроль
Суть метода: отбор проб и их химическая обработка
Основные методики:
  Альфа-спектрометрия (237Np, 235U, 238U, 239Pu, 240Pu, 241Am, 243Cm)
  Бета-радиометрия (90Sr, 99Tc)
  Гамма- и рентгеновская спектрометрия после растворения
  Жидкосцинтилляционная спектрометрия (3H, 14C, 36Cl)
Преимущества
высокая точность и достоверность
Недостатки
Трудоемкость и длительность
Необходимость работы в условиях повышенной радиационной опасности
Образование вторичных отходов
Неприменимость для массовой паспортизации в промышленном масштабе

## Slide 11: Метод радионуклидного вектора
Суть метода: определение содержания труднодетектируемых нуклидов через корреляцию с реперными нуклидами
Физико-химическое обоснование: сходство поведения нуклидов в технологических процессах
Реперные нуклиды: 137Cs, 60Co, 152Eu, 154Eu
  Длительный период полураспада
  Интенсивное гамма-излучение
Математическая модель: корреляционные зависимости между логарифмами удельных активностей
Условие применимости: однородность распределения (коэффициент вариации V ≤ 0,33)

## Slide 12: Метод радионуклидного вектора
Практическая значимость
Эффективность: расхождение с прямыми измерениями не превышает 35%
Перспективы: многомерный статистический анализ, создание баз данных корреляций
Преимущества
Сокращение сроков характеризации
Снижение стоимости работ на 40-60%
Уменьшение дозовых нагрузок на персонал
Ограничения
Применим только для конкретных потоков РАО с установленными корреляциями
Неприменим для смешанных отходов с неоднородным составом
Ограниченное количество подходящих реперных нуклидов

## Slide 13: Сравнительный анализ методов характеризации
Метод | Точность | Скорость | Радиационный риск | Стоимость | Применимость
Гамма-спектрометрия | Высокая для γ-излучателей | Средняя | Низкий | Средняя | Широкая
Нейтронные методы | Высокая для ТУ/ДМ | Низкая | Средний | Высокая | Специализированная
Калориметрия | Средняя (общая активность) | Высокая | Низкий | Высокая | Узкая
Разрушающий контроль | Очень высокая | Низкая | Высокий | Очень высокая | Универсальная
Радионуклидный вектор | Средняя-высокая | Высокая | Низкий | Низкая | Для стандартизированных потоков

## Slide 14: Многоуровневая стратегия характеризации
Комплексный подход: комбинация различных методов в зависимости от задач
Рекомендуемая последовательность:
  Предварительная оценка происхождения и состава отходов
  Быстрая неразрушающая гамма-спектрометрия для определения основного состава
  Специализированные методы (нейтронные/калориметрия) для определения ТУ и общей активности
  Выборочное применение разрушающего контроля для верификации
  Использование метода радионуклидного вектора при наличии статистических данных
Критерии выбора методов:
  Происхождение и морфология отходов
  Предполагаемый радионуклидный состав
  Цели паспортизации
  Экономические и временные ограничения

## Slide 15
Спасибо за внимание!