## Slide 1
Изучение стабильности периода полураспада ⁴⁰K при помощи сцинтилляционного спектрометра NaI(Tl)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»
Выполнил: студент гр. Б22-104 Исаичева П.В.
Научный руководитель: д.ф-м.н., доцент МИФИ Синёв В. В.
Москва, 2025

## Slide 2
Цель работы
Экспериментальное определение T₁/₂ ⁴⁰K в KOH с использованием корреляционной спектрометрии и компьютерного моделирования.
Калий-40 (⁴⁰K) — ключевой природный радионуклид (геохронология, радиоэкология).
Его период полураспада (~1.25 млрд лет) - фундаментальная константа.
Введение и актуальность

## Slide 3
Новизна:
  Корреляционные измерения на двух идентичных детекторах NaI(Tl) для минимизации систематики.
  Физически строгое вычитание фона с помощью образцов NaCl.
  Валидация методики полномасштабным моделированием в GEANT4.
Ключевые задачи:
  Проведение серийных измерений образцов KOH и фона (NaCl).
  Разработка ПО для анализа спектров в ROOT.
  Статистическая проверка и моделирование, корреляционный анализ данных.
  Моделирование установки в GEANT4 для расчета эффективности и оценки фона.
  Расчёт T₁/₂ и сравнение с литературой.
  Систематизация и представление результатов.

## Slide 4
Экспериментальная установка и методика

## Slide 5
Экспериментальная установка и методика
Два идентичных детектора NaI(Tl) (Ø40×63 мм).
Расположены ниже уровня земли, в свинцовой защите, разделены свинцовой перегородкой.
Геометрия: Четыре пластиковых короба с KOH/NaCl, окружающих торец детектора.
Длительные измерения (сентябрь 2025 — апрель 2026) для набора статистики.

## Slide 6
Программный анализ данных
  Разработан макрос на C++ для обработки спектров.
  Модель фитирования пика 1460.8 кэВ: Гаусс + асимметричные компоненты для учёта реальной формы отклика NaI(Tl).
  Учёт фона: двухэтапная процедура. На финальном этапе — вычитание смоделированного вклада фонового ⁴⁰K из NaCl и конструкции.
  Цель: Точное определение чистой скорости счета от целевого образца.

## Slide 7
Компьютерное моделирование в GEANT4
Создана детализированная модель всей установки: кристаллы NaI(Tl) со сцинтилляционными свойствами, отражающие оболочки, корпуса, ФЭУ, образцы KOH/NaCl.
Цели моделирования:
  Независимый расчет геометрической эффективности регистрации γ-квантов 1460.8 кэВ.
  Количественная оценка вклада фонового ⁴⁰K из окружающих материалов (верификация процедуры вычитания).

## Slide 8
Ход работы и текущие результаты
Выполнено на текущий момент:
  Разработан и теоретически обоснован комплексный методический подход.
  Изготовлены образцы, подготовлена измерительная установка.
  Создано ПО для анализа в ROOT.
  Построена и настроена верификационная модель в GEANT4.
  Запущена длительная серия измерений.
Ожидаемые результаты (до апреля 2026)
Получение экспериментального значения T₁/₂ ⁴⁰K с оценкой погрешностей и сравнение с литературными данными.

## Slide 9
Итоги
Создан полностью функциональный методический комплекс для прецизионного определения периода полураспада долгоживущих изотопов.
Комплекс включает уникальное сочетание аппаратных (корреляционные измерения), программных (ROOT) и имитационных (GEANT4) методов.
Проведённая работа формирует прочную основу для получения научно значимого результата, вносящего вклад в уточнение фундаментальной ядерной константы.
Спасибо за внимание