## Slide 1
2025 г.
Выполнил:
Давыдкин Е.К.
Научный руководитель:
д.ф.-м.н., проф. Салахутдинов Г.Х.
Метод измерения плотности потока нейтронов и скорости его изменения по сигналам с ионизационной камеры

## Slide 2: Цель и задачи исследования
Цель: литературный анализ физического метода контроля параметров ЯР основанного на измерении плотности потока нейтронов и скорости его изменения.
Задачи:
  -Изучение физического метода измерения мощности реактора.
  -На примерах рассмотреть нейтронные детекторы используемые в реализациях физического метода на энергетических реакторах в настоящее время.
  -Обзор измерительных схем импульсных и токовых ионизационных камер, реализованных в настоящее время.

## Slide 3: Основные определения
Активная зона - пространство в ядерном реакторе, в котором происходит контролируемая цепная реакция деления тяжелых ядер изотопов урана или плутония.
Измерительная схема - это электронный узел, предназначенный для выделения информативного сигнала из входного воздействия и его преобразования в форму, удобную для измерения или регистрации.
Верификация аппаратного описания модуля - это обязательный этап разработки, проверка соответствия аппаратного описания (на языках Verilog/Systemverilog) спецификациям, чтобы гарантировать корректность логики и функций модуля с использованием методов моделирования.

## Slide 4: Физический метод контроля мощности реактора
В физическом методе мощность и плотность нейтронного потока связаны следующим соотношением:
где V - объем активной зоны, Ef - энергия приходящаяся на одно деление, σf - сечение деления, Nтоп - концентрация ядер топлива, v - скорость нейтронов(спектр). В любой момент времени эти величины являются постоянными, так как являются параметрами зависящими от типа топлива и формы и размеров активной зоны, поэтому их произведение можно обозначить постоянной A.
Поэтому мощность может изменяться во времени только при изменении плотности нейтронов n(или плотности нейтронного потока Ф=nv нейтр/[см2 с]).

## Slide 5: Физический метод контроля мощности реактора
В надкритичеком состоянии реактора его мощность изменяется по экспоненциальному закону, поэтому для определения скорости изменения мощности реактора удобно использовать величину периода. Период реактора - время за которое мощность реактора увеличится в e раз. Период связан с плотностью потока нейтронов следующим соотношением:
Физический метод практически безынерционен и позволяет обеспечивать контроль мощности реактора во всем диапазоне эксплуатации - от “нулевого”, соответствующего остановленному реактору до уровня, несколько превышающего номинальный уровень мощности(обычно на 20%). Уровень соотвествующий остановленному реактору составляет обычно 10-8% от номинального.

## Slide 6: Реализация метода в настоящее время
На данный момент не существует нейтронного детектора способного регистрировать значения плотности нейтронного потока на всем диапазоне контроля мощности, поэтому его разбивают на поддиапазоны. Для каждого поддиапазона используется отдельный тип детектора потока нейтронов. Комплект нейтронных детекторов используемых при контроле мощности реактора рассмотрим на примере Нововоронежской АЭС
Поддиапазон контроля Мощности | Пределы контроля мощности | 
 | % от Nном | нейтр·(см2·с)-1
АФП | - | от 2,4 · 10-3 до 2,4 · 102
ДИ | от 1 · 10-9 до 1 · 10-4 | от 1,4 · 10-2 до 1,4 · 103
ПД | от 1 · 10-7 до 1 · 10-2 | от 1,4 · 100 до 1,4 · 105
РД1 | от 1 · 10-3 до 150 | от 1,4 · 104 до 2,1 · 109
РД2 | от 1 до 150 | от 1,4 · 107 до 2,1 · 109
Поддиапазон контроля мощности | Тип камеры | БДПН | Диапазон контроля мощности, %
АФП | 3 СНМ-18 | БДПН-04 | 10-10-10-5
ДИ | Борный счетчик | CPNB44 | 10-9-10-4
ПД/РД2 | КНК-15 | БДПН-01-01 | 10-7-10-2/ 100-1,5 · 102
РД1 | КНК-17(КНК-17-1) | БДПН-05 | 10-3-1,5 · 102

## Slide 7: Измерительные схемы ионизационных камер.
Измерительная схема токовой ионизационной камеры.
Для ионизационных камер в токовом режиме возможны две принципиально разные измерительные схемы:
1.Основанная на преобразовании ток-частота. Такая схема используется например при работе с камерами типа КНК17-1. Принцип работы схемы основан на зарядке и разрядке емкости, управляемой транзистором. Скорость зарядки емкости зависит от амплитуды входного тока. А частота выходных импульсов в свою очередь будет зависеть от скорости зарядки и разрядки емкости, таким образом величину тока поступающего с детектора можно вычислить по частоте сигналов поступающих с БПХ.
2.Основанная на аналогово-цифровых преобразованиях. Такая схема используется при подключении камеры КНК15 в токовом режиме. Схема основана на преобразовании входного аналогового сигнала тока в аналоговое значение напряжения на резистивном элементе, а затем получении цифрового значения напряжения с помощью аналогово-цифрового преобразователя(АЦП). Дальнейшая работа ведется уже с удобным сигналом в виде цифрового значения выходного напряжения.

## Slide 8: Измерительные схемы ионизационных камер.
Измерительная схема импульсной ионизационной камеры.
В настоящее время для измерения плотности потока нейтронов в пусковом диапазоне применяеются камеры КНК15 работающей в импульсном режиме. Рассмотрим общую измерительную схему импульсной ионизационной камеры:
1.Предусилитель. Выходной сигнал детектора есть импульс тока, поэтому удобно использовать зарядочувствительный усилитель(ЗЧУ), который интегрирует сигнал от детектора, преобразует заряд в амплитуду напряжения и затем усиливает сигнал до приемлемого уровня.
2.Формирующий усилитель. Выходной сигнал предусилителя необходимо подать на линейный усилитель, чтобы увеличить амплитуду импульсов, поскольку амплитуда выходного импульса предусилителя обычно имеет порядок милливольт, что слишком мало для непосредственного подсчета. Также время затухания импульса предусилителя с длинным хвостом должно быть уменьшено, чтобы быстро вернуться к базовому уровню и предотвратить наложение импульсов.
3.Дискриминатор. Дискриминатор сигнал-шум устраняет большинство нежелательных импульсов, и реагирует на импульсы, вызванные потоком тепловых нейтронов.
4.Счетчик импульсов. Счетчик импульсов по форме импульсного сигнала исчисляет среднюю скорость счета импульсов. Дальнейшая работа ведется с величиной средней скорости счета импульсов, связанной с со значением плотности нейтронного потока. Обычно роль счетчика импульсов выполняет электрическая схема логарифмического измерителя скорости счета. Выходное напряжение логарифмического измерителя пропорционально логарифму средней скорости счета.

## Slide 9: Счетчик импульсов.
На следующих этапах НИР, будет рассмотрена схема, роль счетчика импульсов в которой будет выполнять специально разработанный модуль.
Будет проведена верификация модуля. Процесс верификации представляет собой создание тестового окружения, задачей которого является моделирование и подача воздействий, соответсвующих реальным воздействиям поступающим на модуль при эксплуатации ЯЭУ. Тестовое окружение также проводит мониторинг выхода модуля, проводит сбор информации и составляет отчет о корректности работы модуля. Результатом верификации является вышеупомянутый отчет.

## Slide 10
Спасибо за внимание!