## Slide 1
Студент: Кораблев Денис Б22-102
Научный руководитель: ассистент кафедры
к.ф-м.н. Долганов Г.Д.
Научный консультант: старший преподаватель Мачулин И.Н.
Моделирование световыхода в детекторе РЭД-100

## Slide 2: Эксперимент РЭД-100
Рис 1. Схема детектора
Рис 2. Пример регистрации событий
аргона

## Slide 3: Задачи НИРСа
Проведение моделирования дрейфов электронов в газовом кармане детектора РЭД-100
Моделирование световыхода для электронов, выпущенных из центра ячейки
Оценка зависимости световыхода от уровня жидкого аргона в детекторе

## Slide 4: Использование ПО COMSOL для моделирования электрического поля
Рис 3. Начальная расчетная сетка
Рис 4. Геометрия оптимизированной модели
GAr
LAr
3 мм
11 мм
7000 В
-4000 В
Граница LAr-GAr
5 мм

## Slide 5: Вид треков дрейфа электронов
Рис 5. Пример линий напряженности
Рис 6. Конфигурация ЭП в моделируемой области

## Slide 6: Исследование числа ЭЛ-фотонов в разных точках траектории
Рис 7. Кумулятивное число фотонов от длины пути
Моделировалось 100 фотонов, испущенных из центра ячейки.
На графике видно, что в начале зависимость прямая, что соответствует зоне с однородным ЭП, затем плато – зона с пониженным полем, резкий рост в конце – зона вблизи анодной сетки

## Slide 7: Исследование зависимости световыхода от расстояния до центра ячейки
Рис 8. Зависимость числа ЭЛ-фотонов от расстояния до центра
Моделировалось:
4000 электронов, распределенных по всей площади ячейки
Результаты:
Разброс числа ЭЛ-фотонов составляет примерно 10% от среднего.

## Slide 8: Сравнение неоднородностей световыхода для различных уровней жидкого аргона
Рис 9. Тепловые карты для различных уровней Lar
12 мм над гейтом
8 мм над гейтом
2 мм над гейтом

## Slide 9: Сравнение числа фотонов для различных уровней LAr
Зависимость среднего числа фотонов от уровня LAr
Рис 10. Зависимость числа фотонов от уровня жидкого аргона в детекторе
Полученная зависимость монотонно убывает, т.к. число ЭЛ-фотонов зависит от толщины газового кармана в детекторе.

## Slide 10: Дальнейшие шаги в работе
  Моделирование дрейфа электронов в LАr для определения их начальных координат в газовой области.
  Сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными
  Моделирование неоднородности световыхода для смещенных сеток гейтов

## Slide 11
Москва, 2024
Спасибо за внимание

## Slide 12: Приложение
Рис 8. Схема взаимодействия аргона в детекторе
Рис 9. Схема классификации событий