## Slide 1
Москва -2026
Выполнила: Мунгома Гетруд Каленга.
Научный руководитель: к.ф.-м.н., доц. Корноухов В.Н.
Место выполнения работы: НИЯУ МИФИ, кафедра №11
Тема: СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ ДЛЯ СИНТЕЗА РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ТЕРАНОСТИКИ .

## Slide 2: Актуальность
Радионуклидная тераностика объединяет диагностику и терапию онкологических заболеваний. Ее значение обусловлено глобальным трендом на персонализированную медицину, когда лечение подбирается индивидуально на основе молекулярных особенностей опухоли каждого пациента.
Актуальность радионуклидной тераностики обусловлена демографическими вызовами (рост числа онкозаболеваний с возрастом), неэффективностью классической терапии на поздних стадиях и экономической целесообразностью. Радионуклидная тераностика активно внедряется в протоколы лечения и спасает пациентов, которые еще 5-7 лет назад считались безнадежными.
Тераностика интересна также и экономистам здравоохранения. Например среднегодовой темп роста мирового рынка терапевтических радиофармпрепаратов составляет ~18%.
Сегодня наиболее перспективными тераностическими радионуклидами являются ¹⁷⁷Lu и ¹⁶¹Tb.
Клиническая эффективность РФП на основе ¹⁷⁷Lu подтверждена практикой применения (одобренно FDA).
¹⁶¹Tb рассматривается как перспективный изотоп благодаря соизлучению большего числа конверсионных и оже-электронов по сравнению с 177Lu.

## Slide 3: Цель и задачи
Цель:
Анализ реакторных методов получения ¹⁷⁷Lu и ¹⁶¹Tb для синтеза РФП для тераностики.
Задачи:
Изучение физических характеристик изотопов
( ¹⁷⁷Lu с T1/2=6,65 сут и ¹⁶¹Tb с T1/2=6,9 сут ).
Оценка выхода ¹⁷⁷Lu и ¹⁶¹Tb в реакторах, оптимизация режимов облучения мишеней и требования к их изотопному составу.
Ознакомление с радиохимическими методами выделения ¹⁷⁷Lu и ¹⁶¹Tb из облученных мишеней Yb2O3 и Gd2O3
Ознакомление с методами глубокой очистки полученных растворов, позволяющие получить 177Lu и ¹⁶¹Tb в форме, соответствующей требованиям радиофармакопии для синтеза РФП.

## Slide 4: Принципы тераностики
Notes: Детектирование нейтронов имеет ряд ключевых особенностей, отличающих его от регистрации других видов излучений
Не ионизируют вещество напрямую, поэтому требуют косвенных методов детектирования:
Ядерные реакции (например,
3
H
e
(
n
,
p
)
3
H
3
He(n,p)
3
H,
10
B
(
n
,
α
)
7
L
i
10
B(n,α)
7
Li).
Деление ядер (в детекторах на основе
235
U
235
U).
Упругое рассеяние (протонные рекомбинационные детекторы).
Тепловые нейтроны (~0.025 эВ) – эффективно поглощаются ядрами (бор, гелий-3, кадмий).
Быстрые нейтроны (>0.1 МэВ) – требуют замедления (например, парафиновыми или полиэтиленовыми модуляторами).
Промежуточные и резонансные нейтроны – требуют специальных методик (спектрометрия по времени пролёта).

## Slide 5: Почему ¹⁷⁷Lu и ¹⁶¹Tb ?
T1/2 = 6.71 дня,
β-частицы:
Emaх = 497 кэВ
Eaverage = 134 кэВ
Распад на стабильный 177Hf
-кванты 208 кэВ (11%)
T1/2 = 6,89 дня,
β-частицы:
Emax = 593 кэВ
Eaverage = 154 кэВ
Распад на 161Dy c возбужденными уровнями дочернего ядра
+ эмиссия электронов Оже и конверсии (выход 227%)
-кванты 74,6 кэВ (10,2%)
¹⁷⁷Lu
¹⁶¹Tb

## Slide 6: Реакторный метод получения радиоизотопов
Принцип метода и ключевые реакции.
Облучение мишеней тепловыми нейтронами в активной зоне реактора с последующей радиохимической обработкой облученных мишеней.
Основная реакция с нейтронами, используемая в реакторе:
Радиационный захват нейтрона — (n,γ)

## Slide 7: Реакторные способы синтеза 177Lu
Способы получения 177Lu в реакторах
Для получения препарата 177Lu высокой удельной активности применяются реакторные прямой и непрямой способы.
1) Прямой способ - облучение нейтронами стартового материала, содержащего лютеций, обогащенный по изотопу 176Lu ( ≥ 82%).
2) Непрямой способ - облучение нейтронами стартового материала, содержащего иттербий, обогащенный по изотопу 176Yb.

## Slide 8: Производство ¹⁷⁷Lu методом облучения ¹⁷⁶Lu в реакторе ИВВ-2М

## Slide 9: Реакторное производство 161Tb
Схеме процесс образования и распада радионуклида тербия-161 (¹⁶¹Tb)
Гадолиний, обогащенный
по изотопу 160Gd ≥ 98%

## Slide 10: Реакторное производство 161Tb из 160Gd в ИР-8
Изотоп | Период полурспада T1/2 | Характер
Tb-161 | 6,9 сут | Целевой
Gd-161 | 3,66 мин | Присутствует сразу после облучения, но быстро распадается
Tb-160 | 72,3 сут | Долгоживущий изотоп тербия. Увеличивает лучевую нагрузку на пациента без терапевтической пользы. Показывает качество обогащения исходного Gd-160.
Gd-153 | 120,4 сут | Очень долгоживущий. Создает проблемы с радиоактивными отходами и долговременной дозой.

## Slide 11: Расчёты выхода радионуклидов 161Tb
Формула активации (оценки)
A=N⋅σ⋅ϕ⋅(1−e−λt) где,
N — число ядер в мишени, σ — сечение реакции, ϕ — поток тепловых нейтронов, λ — постоянная распада, t — время облучения
Пример расчёта для ¹⁷⁷Lu (реактор ИВВ‑2М)
φ = 2.5×10¹⁴ см⁻²·с⁻¹, t = 10 суток
Сечение реакции σ = 2100 барн
Обогащение лютенция по изотопу ¹⁷⁶Lu = 82%
масса мишени ≈ 70 мг
Результат:
Расчетная активность: ~1.1 × 10¹² Бк
Пример расчёта для ¹⁶¹Tb (реактор ИР‑8)
φ = (7,0–9,6)×10¹³ см⁻²·с⁻¹
t ≈ 10 – 12 суток
Сечение реакции σ = 1,4 барн
Обогащение гадолиния по изотопу ¹⁶⁰Gd = 97,8%
масса мишени: 11,7–12,0 мг ¹⁶⁰Gd₂O₃
Результат:
Расчетная активность: (2,2–9,5)×10⁸ Бк/мг
Формула активации позволяет корректно прогнозировать выход радионуклида.

## Slide 12: Химическое отделение ¹⁷⁷Lu от облучённого нейтронами ¹⁷⁶Yb (непрямой способ получения)
Методы, часто используемые в настоящее время для отделения целевого изотопа 177Lu от мишенного материала (иттербия):
Ионообменная хроматография.
Экстракционная хроматография.
Электрохимический метод.

## Slide 13: Оценка качества лютеция [177Lu] хлорида по Eur.Ph.10
Радиохимическая чистота ≥ 99%
Химическая чистота
Иттербий (Yb) ≤ 0.1 мкг/ГБк
Сумма примесей ≤ 0.5 мкг/ГБк
Удельная активность ≥ 3000 GBq/mg
Стерильность - стерильный

## Slide 14: ВЫВОДЫ
Значение тераностики обусловлено глобальным трендом на персонализированную медицину, когда лечение подбирается индивидуально на основе молекулярных особенностей опухоли каждого пациента.
Изотопы ¹⁷⁷Lu и ¹⁶¹Tb — оптимальные радионуклиды для тераностики благодаря сочетанию β⁻ -(терапия) и γ- (диагностика) излучению с периодом полураспада ~ 6,7 суток.
Оценка наработки ¹⁷⁶Lu(n,γ)¹⁷⁷Lu в реакторе ИВВ-2М в прямой реакции (обеспечивает производство ¹⁷⁷LuCl₃ с удельной активностью до 10 ГБк/мг для клинического применения).
Оценка наработки в непрямой реакции (облучение ¹⁶⁰Gd в реакторе ИР-8) позволяет получать радионуклид ¹⁶¹Tb высокой чистоты (> 95%, после хроматографической очистки на LN/DGA-смолах).
Рассмотренные технологии производства и очистки ¹⁷⁷Lu и ¹⁶¹Tb позволяют сделать вывод, что создана научно-техническая база (производство обогащенных изотопов, наличие исследовательских ядерных реакторов и радиохимических лабораторий) для организации отечественного производства РФП для тераностики, что является ключевым фактором в обеспечении онкологической помощи в РФ.
Перспективы развития. Основными направлениями дальнейшей работы в рамках подготовки к защите ВКР являются: оптимизация режимов реакторного облучения и выработка требований к изотопному составу мишеней с целью повышения выхода целевого изотопа и его чистоты.

## Slide 15
Спасибо за внимание