## Slide 1: Моделирование кластера нейтринного телескопа Baikal-GVD с использованием пакета компьютерного моделирования Geant4
АФ НИЯУ МИФИ
Студент: Громов Тимур, Б23-182
Научный руководитель: Дмитриева А. Н.
Москва, 2026

## Slide 2
Baikal Gigaton Volume Detector (Baikal-GVD) – действующий нейтринный телескоп размером 0.8 км3.
Введение
Целью данной работы является реализация полноценной компьютерной модели кластера нейтринного телескопа Baikal-GVD в пакете Geant4 с последующей проверкой ее работоспособности и дальнейшего использования для оценки влияния рассеяния света на точность реконструкции событий.
1/8

## Slide 3
В рамках данной работы была получена модель оптического модуля, проведена ее оптимизация. Для проверки промоделирован отклик ОМ при светодиодной подсветке.
Модель оптического модуля
2/8
ФЭУ
Оптический гель
Пермаллоевый экран
Eф = 2.67 эВ
L = 3 м
Параметры запуска фотонов идентичны реальному эксперименту.
Угол 0о соответствует нормальному падению фотонов на фотокатод, на это значение проводилась нормировка графика.

## Slide 4
В ходе работы была создана модель полноценного кластера эксперимента Baikal-GVD.
Реализация модели кластера
3/8
T = 150 ГэВ
Кластер представляет объединение из 8 вертикальных гирлянд:
Одна гирлянда в центре, 7 в углах правильного семиугольника
Каждая гирлянда состоит из 36 ОМ
Расстояние между соседними ОМ 15 метров

## Slide 5
Моделирование работы кластера
4/8
z
x
y
μ
Т = 150 ГэВ, Х = -150 м,
шаг — 2 метра по оси у,
1000 событий на одно расстояние
60 м
15 м
y
Вид сверху
Вид сбоку
μ
Триггер считается сработавшим, если в одной секции сигнал был зареги-
стрирован двумя соседними ОМ

## Slide 6
Программа была переключена в многопоточный режим выполнения.
Для предотвращения конфликтов при одновременной записи реализованы механизмы синхронизации и разделение данных на потоковые и общие.
При использовании 6 вычислительных ядер было достигнуто ускорение в
2.5–3 раза по сравнению с последовательной версией программы.
Переход на многопоточный расчет
5/8

## Slide 7
где:
g = 0.88 – индикатриса рассеяния
Рассеяние света
6/8
Фазовая функция Хеньи–Гринстейна

## Slide 8
Рассеяние света
7/8
Схема, проведенного моделирования
Тμ = 150 ГэВ

## Slide 9
Изучена структура и задачи нейтринного телескопа Baikal-GVD. Изучен принцип работы ОМ
Получена модель ОМ в Geant4. Подтверждена работоспособность модели, также проведена ее оптимизация.
Реализована модель полноценного кластера НТ Baikal-GVD. Проведено моделирование срабатывания триггера кластера.
Осуществлен перевод программы на многопоточное вычисление.
Получены первые результаты анализа влияния рассеяния света на регистрацию событий. Модель будет развиваться в этом направлении и будет использована для более детального анализа данных установки.
Выводы:
8/8

## Slide 10: Спасибо за внимание!