## Slide 1
Москва -2026
Выполнила: Мунгома Гетруд Каленга.
Научный руководитель: к.ф.-м.н., доц. Корноухов В.Н.
Место выполнения работы: НИЯУ МИФИ, кафедра №11
Тема: РЕАКТОРНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ 177Lu и 161Tb ДЛЯ СИНТЕЗА РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ТЕРАНОСТИКИ

## Slide 2: Актуальность
Радионуклидная тераностика объединяет диагностику и терапию онкологических заболеваний. Ее значение обусловлено глобальным трендом на персонализированную медицину, когда лечение подбирается индивидуально на основе молекулярных особенностей опухоли каждого пациента.
Актуальность радионуклидной тераностики обусловлена демографическими вызовами (рост числа онкозаболеваний с возрастом), неэффективностью классической терапии на поздних стадиях и экономической целесообразностью.
Тераностика интересна также и экономистам здравоохранения. Например среднегодовой темп роста мирового рынка терапевтических радиофармпрепаратов составляет ~18%.
Сегодня наиболее перспективными тераностическими радионуклидами являются ¹⁷⁷Lu и ¹⁶¹Tb.

## Slide 3: Цель и задачи
Цель:
Анализ реакторных методов получения ¹⁷⁷Lu и ¹⁶¹Tb для синтеза РФП для тераностики.
Задачи:
Изучение физических характеристик изотопов
¹⁷⁷Lu и ¹⁶¹Tb .
Оценка выхода ¹⁷⁷Lu и ¹⁶¹Tb в реакторах (включая реактор ИРТ МИФИ), оптимизация режимов облучения мишеней и требования к их изотопному составу.

## Slide 4: Принципы тераностики

## Slide 5: Почему ¹⁷⁷Lu и ¹⁶¹Tb ?
T1/2 = 6.71 дня,
β-частицы:
Emaх = 497 кэВ
Eaverage = 134 кэВ
-кванты 208 кэВ (11%)
Распад на стабильный 177Hf
T1/2 = 6,89 дня,
β-частицы:
Emax = 593 кэВ
Eaverage = 154 кэВ
-кванты 74,6 кэВ (10,2%)
Распад на 161Dy c возбужденными уровнями дочернего ядра
+ эмиссия электронов Оже и конверсии (выход 227%)
¹⁷⁷Lu
¹⁶¹Tb

## Slide 6: Реакторный метод получения радиоизотопов
Принцип метода и ключевые реакции.
Облучение мишеней тепловыми нейтронами в активной зоне реактора с последующей радиохимической обработкой облученных мишеней.
Основная реакция с нейтронами, используемая в реакторе:
Радиационный захват нейтрона — (n,γ)

## Slide 7: Активная зона реактора ИРТ-МИФИ, погруженная в защитный бак с водой
АЗ

## Slide 8: Реакторные способы производства 177Lu
Способы получения 177Lu в реакторах
Для получения препарата 177Lu высокой удельной активности применяются реакторные прямой и непрямой способы.
1) Прямой способ - облучение нейтронами стартового материала, содержащего лютеций, обогащенный по изотопу 176Lu ( ≥ 82%).
2) Непрямой способ - облучение нейтронами стартового материала, содержащего иттербий, обогащенный по изотопу 176Yb.

## Slide 9: Реакторное производство 161Tb
Схеме процесс образования и распада радионуклида тербия-161 (¹⁶¹Tb)
Оксид гадолиний, обогащенный
по изотопу 160Gd ≥ 98%

## Slide 10: Примери расчётов выхода радионуклидов 161Tb и 177Lu
Формула активации (оценки)
A=N⋅σ⋅ϕ⋅(1−e−λt) где,
N — число ядер в мишени, σ — сечение реакции, ϕ — поток тепловых нейтронов, λ — постоянная распада, t — время облучения
Пример расчёта для ¹⁷⁷Lu (реактор ИРТ‑МИФИ)
φ = 4.8× 10¹³ см⁻²·с⁻¹,
t = 20 суток
Сечение реакции σ = 2100 барн
Обогащение лютенция по изотопу ¹⁷⁶Lu = 82%
масса мишени ≈ 1 мг Lu2O3
Расчетная активность: ~500 ГБк
Пример расчёта для ¹⁶¹Tb (реактор ИРТ‑МИФИ)
φ = 4,8×10¹³ см⁻²·с⁻¹
t ≈ 14 суток
Сечение реакции σ = 1,4 барн
Обогащение гадолиния по изотопу ¹⁶⁰Gd = 98,3%
масса мишени: 1 мг ¹⁶⁰Gd₂O₃
Расчетная активность: ~180 ГБк
Формула активации позволяет корректно прогнозировать выход радионуклида.

## Slide 11: Реакторное производство 177Lu (прямой метод)
Зависимость удельной активности ¹⁷⁷Lu от времени облучения (слева)
и накопление изомера ¹⁷⁷mLu (справа, для ИРТ МИФИ)

## Slide 12: Реакторное производство 177Lu (непрямой метод)
Зависимость удельной активности ¹⁷⁷Lu от времени облучения иттербия
Масса мишени 10 мг, реактор ИРТ МИФИ.

## Slide 13: Реакторное производство 161Tb (ИРТ МИФИ)
Зависимость удельной активности 161Tb от времени облучения.
Масса мишени 1 мг, реактор ИРТ МИФИ.

## Slide 14: ВЫВОДЫ
Изотопы ¹⁷⁷Lu и ¹⁶¹Tb — оптимальные радионуклиды для тераностики благодаря сочетанию β⁻ -(терапия) и γ- (диагностика) излучению с «комфортным» периодом полураспада (~ 1 неделя).
Оценка наработки ¹⁷⁷Lu в реакторе ИРТ МИФИ в прямой реакции ¹⁷⁶Lu(n,γ)¹⁷⁷Lu (удельная активность до 260 ГБк/мг за 5 сут облучения) и непрямой 176Yb (n,γ)177Yb → 177Lu (удельная активность до 1700 ГБк/мг) .
Оценка наработки 161Tb в непрямой реакции 160Gd(n,γ)161Gd → 161Tb в реакторе ИРТ МИФИ (удельная активность до 3000 ГБк/мг )
Оценка наработки в непрямой реакции ¹⁷⁷Lu и ¹⁶¹Tb в реакторе ИРТ МИФИ позволяют сделать вывод, что их удельная активность удовлетворяет требованиям, предъявляемых при синтезе РФП.
Реактор ИРТ МИФИ может быть использован для производства изотопов ¹⁷⁷Lu и ¹⁶¹Tb для последующего производства РФП для тераностики в Москве и регионе.
Перспективы развития. Основными направлениями дальнейшей работы в рамках подготовки к защите ВКР являются: оптимизация режимов реакторного облучения и выработка требований к изотопному составу мишеней с целью повышения выхода целевого изотопа и его чистоты.

## Slide 15
Спасибо за внимание