## Slide 1
Москва -2026
Выполнила: Мунгома Гетруд Каленга.
Научный руководитель: к.ф.-м.н., доц. Корноухов В.Н.
Место выполнения работы: НИЯУ МИФИ, кафедра №11
Тема: РЕАКТОРНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ 177Lu и 161Tb ДЛЯ СИНТЕЗА РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ТЕРАНОСТИКИ

## Slide 2: Актуальность
Радионуклидная тераностика объединяет диагностику и терапию онкологических заболеваний. Ее значение обусловлено глобальным трендом на персонализированную медицину, когда лечение подбирается индивидуально на основе молекулярных особенностей опухоли каждого пациента.
Актуальность радионуклидной тераностики обусловлена демографическими вызовами (рост числа онкозаболеваний с возрастом), неэффективностью классической терапии на поздних стадиях и экономической целесообразностью.
Тераностика – растущий рынок терапевтических радиофармпрепаратов со среднегодовым темпом роста ~18%.
Сегодня наиболее перспективными тераностическими радионуклидами являются ¹⁷⁷Lu и ¹⁶¹Tb.

## Slide 3: Цель и задачи
Цель:
Анализ реакторных методов получения ¹⁷⁷Lu и ¹⁶¹Tb для синтеза РФП для тераностики.
Задачи:
Изучение физических характеристик изотопов
¹⁷⁷Lu и ¹⁶¹Tb .
Оценка выхода ¹⁷⁷Lu и ¹⁶¹Tb в реакторах (включая реактор ИРТ МИФИ), оптимизация режимов облучения мишеней и требования к их изотопному составу.

## Slide 4: Принципы тераностики

## Slide 5: Почему ¹⁷⁷Lu и ¹⁶¹Tb ?
T1/2 = 6,71 дня
β-частицы:
Emaх = 497 кэВ
Eaverage = 134 кэВ
-кванты 208 кэВ (11%)
Распад на стабильный 177Hf
T1/2 = 6,89 дня
β-частицы:
Emax = 593 кэВ
Eaverage = 154 кэВ
+ эмиссия электронов Оже
и конверсии (выход 227%)
-кванты 74,6 кэВ (10,2%)
Распад на стабильный 161Dy
¹⁷⁷Lu
¹⁶¹Tb

## Slide 6: Реакторный метод получения радиоизотопов
Облучение мишеней тепловыми нейтронами в активной зоне реактора с последующей радиохимической обработкой облученных мишеней.
Основная реакция, используемая в реакторном методе:
Радиационный захват нейтрона — (n,γ)

## Slide 7: Реакторные способы производства 177Lu
Способы получения 177Lu в реакторах
Для получения препарата 177Lu высокой удельной активности применяются реакторные прямой и непрямой способы.
1) Прямой способ - облучение нейтронами стартового материала, содержащего лютеций, обогащенный по изотопу 176Lu ( ≥ 82%).
2) Непрямой способ - облучение нейтронами стартового материала, содержащего иттербий, обогащенный по изотопу 176Yb.

## Slide 8: Реакторное производство 161Tb
Схеме процесс образования и распада радионуклида ¹⁶¹Tb
Гадолиний, обогащенный
по изотопу 160Gd ≥ 98%

## Slide 9: Активная зона реактора ИРТ-МИФИ, погруженная в защитный бак с водой
АЗ

## Slide 10: Расположение облучаемых образцов в АЗ реактора ИРТ-МИФИ
АЗ
ТВС
Бериллиевый отражатель реактора
φ = 5,0x1013 см⁻²·с⁻¹

## Slide 11: Расчёты выхода радионуклидов 177Lu и 161Tb
Формула активации (оценки)
A=N⋅σ⋅ϕ⋅(1−e−λt) где,
N — число ядер в мишени, σ — сечение реакции, ϕ — поток тепловых нейтронов, λ — постоянная распада, t — время облучения
Пример расчёта для ¹⁷⁷Lu (реактор ИРТ‑МИФИ)
φ = 5× 10¹³ см⁻²·с⁻¹,
t = 20 суток
Сечение реакции σ = 2100 барн
Обогащение лютенция по изотопу ¹⁷⁶Lu = 82%
масса мишени ≈ 1 мг Lu2O3
Достигаемая активность: ~ 470 ГБк
Максимальная удельная активность: ~ 570 ГБк/мг Lu
Пример расчёта для ¹⁶¹Tb (реактор ИРТ‑МИФИ)
160Gd(n,γ)161Gd → 161Tb
φ = 5×10¹³ см⁻²·с⁻¹
t = 7 суток
Сечение реакции σ = 1,4 барн
Обогащение гадолиния по изотопу ¹⁶⁰Gd = 98,3%
масса мишени: 1 г Gd₂O₃
Достигаемая активность: ~ 75 ГБк
Максимальная удельная активность: ~ 2800 ГБк/мг Tb+Dy

## Slide 12: Реакторное производство 177Lu (прямой метод) (нарабатываемая активность)
Зависимость активности ¹⁷⁷Lu от времени облучения
для реактора ИРТ МИФИ, Масса мишени 1 мг Lu2O3

## Slide 13: Реакторное производство 177Lu (прямой метод) (удельная активность)
Зависимость удельной активности ¹⁷⁷Lu от времени облучения
для реакторах ИРТ МИФИ и ИВВ-2М, Масса мишени 1 мг Lu2O3
ИВВ-2М
ИРТ МИФИ

## Slide 14: Реакторное производство 177Lu (непрямой метод) (нарабатываемая активность)
Зависимость активности ¹⁷⁷Lu от времени облучения иттербия
Масса мишени 1 г Yb2O3, реактор ИРТ МИФИ.

## Slide 15: Реакторное производство 177Lu (непрямой метод) (удельная активность)
Зависимость удельной активности ¹⁷⁷Lu от времени облучения иттербия
Масса мишени 1 г Yb2O3, реактор ИРТ МИФИ.
Stheor = 4,07 ТБк/мг

## Slide 16: Реакторное производство 161Tb (ИРТ МИФИ) (нарабатываемая активность)
Зависимость активности 161Tb от времени облучения.
Масса мишени 1 г Gd₂O₃, реактор ИРТ МИФИ.

## Slide 17: Реакторное производство 161Tb (ИРТ МИФИ) (удельная активность)
Зависимость удельной активности 161Tb от времени облучения.
Масса мишени 1 г, реактор ИРТ МИФИ.

## Slide 18: ВЫВОДЫ
Изотопы ¹⁷⁷Lu и ¹⁶¹Tb — оптимальные радионуклиды для тераностики благодаря сочетанию β⁻ -(терапия) и γ- (диагностика) излучения с «комфортным» периодом полураспада (~ 1 неделя).
Для реактора ИРТ МИФИ для прямого метода ¹⁷⁶Lu(n,γ)¹⁷⁷Lu расчетная удельная активность составила 570 ГБк/мг за 20 сут облучения при максимальном выходе 460 ГБк (масса мишени 1 мг);
в непрямом методе 176Yb (n,γ)177Yb → 177Lu выход до 550 ГБк (масса мишени 1 г 176Yb).
Для реактора ИРТ МИФИ для непрямого метода 160Gd(n,γ)161Gd → 161Tb расчетная активность 161Tb достигает ~ 75 ГБк за 7 суток облучения (при удельной активности 2 800 ГБк/мг Tb+Dy).
Оценка наработки в непрямой реакции ¹⁷⁷Lu и ¹⁶¹Tb в реакторе ИРТ МИФИ позволяют сделать вывод, что их удельная активность удовлетворяет требованиям, предъявляемых при синтезе РФП.
Реактор ИРТ МИФИ может быть использован для производства небольших партий изотопов ¹⁷⁷Lu и ¹⁶¹Tb для последующего производства РФП для тераностики в Москве и регионе.
Основными направлениями дальнейшей работы являются: оптимизация режимов реакторного облучения и выработка требований к изотопному составу мишеней с целью повышения выхода целевого изотопа и его чистоты.

## Slide 19
Спасибо за внимание